湿式多片电磁离合器

- 主要用途：

湿式多片电磁离合器，分为有滑环与无滑环式，需要有润滑条件下工作，摩擦片磨损小，使用寿命长。径向尺寸小，力矩大，可广泛用于机床、轧钢、冶金采矿、金属压延、搬运、船舶渔业等设备的机械传动系统中，起到离合、换向、变速等作用。

- 湿式多片电磁离合器在下列条件下能可靠工作：

- 海拔高度不超过2000m；

- 周围空气温度为-5℃~+40℃

- 周围介质中无爆炸危险且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃；

- 离合器线圈的供电电压波动不超过+5%和-15%的额定电压；

- 摩擦片间需要有油润滑。

- 安装注意事项

- 离合器安装前应清洁干净；

- 安装时应轴向固定，如分轴安装应保持同轴度为9级；

- 离合器工作时应向摩擦片供油。在高速运转和高频工作时，应采取轴心供油法，供油量见表；

- 离合器润滑油应清洁，否则会影响其使用的可靠性。