干式多片电磁离合（制动）器

- 主要用途：

干式多片电磁离合器、制动器，为磁通不过片式，动作灵敏可靠，摩擦片磨损后易调整，空载力矩小。主要用于搬运、轧钢、半自动车床，数控机床、纺织等机械传动系统中，实现离合、换向、变速、制动、定位等功能。

- 干式多片电磁离合（制动）器在下列条件下能可靠工作：

- 海拔高度不超过2000m；

- 周围空气温度为-5℃~+40℃

- 周围介质中无爆炸危险且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃；

- 离合器、制动器线圈的供电电压波动不超过+5%和-15%的额定电压；

- 摩擦片应该清洁无油污。

- 安装注意事项

- 安装前检查摩擦片，不应有油污及杂物；

- 安装时应轴向固定，如分轴安装应保持同轴度为9级；

- 摩擦片磨损后，应调整气隙δ。方法是：松开调整母上的螺钉，转动调整母，在通电的状态下，使δ达到表中规定值，然后再拧紧螺钉。