单片电磁离合（制动）器

- 主要用途：

单片电磁离合（制动）器，只有一对摩擦付，它具有结构简单，安装方便，工作效率高，动作灵敏，无空载力矩，噪声低等特点，广泛用于印刷、造纸、包装、医疗、纺织、建筑、船舶、办公机械、计算机外围设备、仪表、通讯等机械传动系统中完成离合、换向、变速、制动、定位等功能。

- 单片电磁离合器、制动器在下列条件下能可靠工作：

- 海拔高度不超过2000m；

- 周围空气温度为-5℃~+40℃

- 周围介质中无爆炸危险且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃；

- 离合器、制动器线圈的供电电压波动不超过+5%和-15%的额定电压；

- 摩擦片应清洁无油污。

- 安装注意事项

- 安装前，清洁摩擦面，使之保持无油污及杂物；

- 安装时应轴向固定，如分轴安装应保持同轴度为9级；

- 安装时调整气隙δ，使之达到表中规定值。