牙嵌式、定位牙嵌式电磁离合器

- 主要用途：

牙嵌式电磁离合器主要用于机械传动系统中，可在主、从动部分相对转速较低或为零情况下，实现从动部分与主动部分的结合，从而起到起停转向、定位等目的。广泛用于金属加工机械，冶金轧钢机械，包装机械，医疗机械，食品加工机械，纺织印染机械，造纸机械，精密机床等行业。

- 离合器在下列条件下能可靠工作：

- 离合器安装地点海拔高度不超过2000m；

- 周围空气温度为-5℃~+40℃

- 周围介质中无爆炸危险，且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃；

- 离合器线圈的电压波动不超过+5%和-15%的额定电压；

- 离合器可在有润滑和无润滑情况下工作。

- 安装注意事项

- 离合器可水平安装也可垂直安装，安装在轴上的离合器应保持主动轴与从动轴之间的同轴度不大于0.05mm并保证工作间隙δ值。

- 离合器安装前两端端面齿应清洗干净。

- 离合器主、从动部分轴向需固定，不许有轴向窜动。